## Slide 1: Změna provozního konceptu na trati 011 od prosince 2024
IDSK
19. 2. 2024

## Slide 2: MODELY KONCEPCE PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY

## Slide 3: Koncepce příměstské dopravy a vliv na kapacitu
Jednosegmentová obsluha
Kombinace klasických Sp+Os
Pásmový JŘ

## Slide 4: Pásmový JŘ - výhody
Zkrácení cestovních dob ze vzdálenějších lokalit do centra
Možnost vhodnějšího nastavení kapacity souprav (efektivnější využití kapacity)
Větší efektivita – oproti jednostupňové obsluze dochází k navýšení počtu tras jen ve vnitřních pásmech (na rozdíl od klasické kombinace Os+Sp)
Navýšení počtu spěšných vlaků bez nárůstu vlkm

## Slide 5: Pásmový JŘ - nevýhody
Nutnost přestupu při cestách mezi nácestnými tarifními body jednotlivých aglomeračních pásem (→ nutnost zajištění krátkých přestupů v pásmové stanici)
Vyšší riziko přenosu zpoždění mezi pásmovými spěšnými vlaky a osobními vlaky nebo naopak při čekání v pásmové stanici
Při částečném pásmovém JŘ nebo rozdílným provozním konceptem ve špičce a v sedle menší přehlednost pro cestující

## Slide 6: DOPRAVNÍ KONCEPT NA TRATI 011 PRAHA – Č. BROD – KOLÍN

## Slide 7: Trať 011 a návazné tratě 012, 060 a trať 230 v úseku Kolín – Kutná Hora hl.n.
Rostoklaty
Břežany II
Úvaly
Český Brod
Hořátev
Tatce
Poříčany
Klučov
Pečky
Kolín
Nová Ves I
Hlízov
Kutná Hora
Třebestovice
Sadská
Nymburk
Milčice
Svojšice
Kouřim
Žabonosy
Vrbčany
Zalešany
Tuklaty
Cerhenice
Velim
Chotutice
Radim
Plaňany

## Slide 8: Návrh pásmového JŘ na trati 011
Praha-Libeň
Praha-Běchovice střed
Praha-Dolní Počernice
Praha-Běchovice
Praha-Kyje
Praha-Klánovice
Úvaly
Tuklaty
Rostoklaty
Český Brod
Klučov
Poříčany
Tatce
Pečky
Cerhenice
Velim
Nová Ves u Kolína
Kolín zastávka
Kolín
směr Nymburk hl.n.
Kutná Hora
Platí ve špičkách pracovních dnů
Platí mimo špiček pracovních dnů
a o víkendu
směr Nymburk hl.n.
S1
S7
S1
R41
S12
S12
S11
S11
směr Kouřim
směr Kouřim
interval 30´
interval 60´
8

## Slide 9: Výřez jízdního řádu pro trať 011 a část trati 230 pro pracovní dny
Linka R41 (řazení 2xEMU240 o kapacitě 480 míst)
Linka S1 (řazení 2x471 o kapacitě 620 míst)
Přestup mezi pásmovými Sp vlaky a vlaky linky S1
9
I
I
I
I
I
I
I

## Slide 10: Výřez jízdního řádu pro trať 060
Vznik dlouho požadované oboustranné návaznosti od Sadské a Nymburka na spěšné vlaky v Poříčanech
Rozšíření provozu - první spoj z Nymburka již ve 3:32, poslední až ve 23:32, z Poříčan první spoj ve 4:05
Intervaly
  ráno v pracovní dny interval 30 minut pouze v případě vedení linky R10 mimo Poříčany,
  v ostatním období 60 minut
Kvůli návaznostem na vlaky odlišené polohy spojů

## Slide 11: Výřez jízdního řádu pro trať 012
Oboustranné návaznosti od Kouřimi a Plaňan na spěšné vlaky v Pečkách
Rozsah dopravy beze změn
Zpřehlednění jízdního řádu

## Slide 12: Nové jednotky RegioPanter na lince R41
Bezbariérový přístup
Klimatizace
Wi-Fi připojení
Zásuvky 230V

## Slide 13: Stav příprav projektu
Jednání s ROPID a dopravcem
Schválení rámcového rozsahu dopravy, JŘ, a nákupu nových vozidel EMU240 v orgánech Středočeského kraje a Hl. města Prahy
Zpřesňování provozního konceptu a první představení záměru SŽ
Projednání návrhu s obcemi
Jednání se Správou železnic o konečné podobě modelu
Objednávka jízdního řádu (04/24)
Projednání připomínek k návrhu jízdního řádu (06/24)
Výsledná verze jízdního řádu (11/24)
Začátek platnosti změn 15. 12. 2024

## Slide 14: INFORMACE PO SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI SPRÁVY ŽELEZNIC DNE 16. 2. 2024

## Slide 15: Prověření jízdního řádu Správou železnic
V prosinci 2023 zaslány JŘ k prověření na Správu železnic
V únoru 2024 obdrženy výsledky analýzy:
  Prodloužení jízdní doby pásmových spěšných vlaků
  Vyšší potřebný počet vozidel
  Upravený návrh JŘ Správy železnic omezuje očekávané benefity
Jedním z důvodů je další zahuštění dopravy na trati 011

## Slide 16: DOPADY ZMĚN PO PROJEDNÁNÍ SE SPRÁVOU ŽELEZNIC

## Slide 17: Tatce a Nová Ves
Dílčí omezení spojení vlivem nedostatečné kapacity trati
V období přepravních špiček, pouze ve směru DO Prahy

## Slide 18: Tatce a Nová Ves

## Slide 19: Kutná Hora
Možnost a rozsah zajíždění spojů linky R41 do Kutné Hory bude ovlivněno několika faktory:
Dlouhodobá výluka nástupišť v roce 2025 v Kolíně
Výsledné trasy časových poloh linky R41 s ohledem na obraty souprav a jejich výsledný disponibilní počet
Nevhodná konfigurace stanice Kutná Hora = problematika zastavení souprav vedených soupravou 2x EMU 240 ve stanici

## Slide 20: ZÁVĚR
Nadále budou vedena jednání s obcemi, Správou železnic a dopravcem ohledně výsledné podoby nového modelu
Prezentované JŘ jsou v tuto chvíli pouze orientační
Po vzájemném odsouhlasení dojde k úpravám návazností autobusových linek
Bude spuštěna informační kampaň pro veřejnost
Nový dopravní model bude důkladně sledován a vyhodnocován, legitimní a provozně, technicky a ekonomicky možné požadavky budou zapracovány v nejbližší době (06/25, případně 12/25)

## Slide 21: Děkuji za pozornost
IDSK
19. 2. 2024